## Slide 1: 大規模MRAデータに基づく脳動脈形状の統計的解析パイプラインの開発
大規模MRAデータに基づく脳動脈形状の統計的解析パイプラインの開発
陳 エン[1], Bai Yang[1], 小林 匡治[1,2], 大島 まり[1]
[1]東京大学, [2]株式会社カイ
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12

## Slide 2: 研究背景
脳血管（Fig. 1）疾患のメカニズム解明
脳卒中：日本死因の4位、要介護認定最多の要因
脳動脈瘤（Fig. 2）：日本人口の3%～5%が保有、破裂がくも膜下出血につながる。
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
Fig.1 脳動脈血管とウィリス動脈輪
Fig.2 内頸動脈サイホン部に発症する脳動脈瘤
ウィリス動脈輪（CoW）と脳動脈血管
リング状の血管網、脳全域に供血
構造的制約によって生じる自然な湾曲（Fig.3上）
⇒動脈瘤形成リスク
Fig.3 上：内頸動脈サイホン部の形態分類；下：加齢と伴う頸動脈の屈曲度変化[1]
[1] Sun, Zhe, et al. "Age-related tortuosity of carotid and vertebral arteries: quantitative evaluation with MR angiography." Frontiers in Neurology 13 (2022): 858805.
CoW

## Slide 3: 研究背景と先行研究
脳血管医用画像データ（MRA/CTA）
多様な用途：CFD研究、Computer Vision/Graphics、Statistical Shape Analysis
膨大なデータを処理する標準化・自動化パイプラインが必要
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
[1] Kulcsár, Zsolt, et al. "Hemodynamics of cerebral aneurysm initiation: the role of wall shear stress and spatial wall shear stress gradient." American Journal of neuroradiology 32.3 (2011): 587-594.
[2] Lauric, Alexandra, et al. "Curvature effect on hemodynamic conditions at the inner bend of the carotid siphon and its relation to aneurysm formation." Journal of biomechanics 47.12 (2014): 3018-3027.

## Slide 4: パイプライン
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
Vessel Modeling
Statistical Analysis
Automatic
Segmentation
Parameterization
Geometric Characterization
Alignment
Coord-based PCA
Large-scale MRA Database
Anatomical Classification
Modeling Data
⬅️幾何学的特徴を用いた
解剖学的ランドマークの特定
⬅️主成分を用いた血管形状の表現・再構成
Modeling Data
VOXEL
中心線
表面格子
⬅️構造的モデリングデータ生成
研究目的
大規模MRAデータを処理するための脳動脈形状の統計的解析パイプラインの開発
Fig.4 脳動脈形状の統計的解析パイプライン
⬅️State-of-the-artモデル導入
血流解析結果との紐付け
特定の解剖学的特徴を持つ合成血管形状生成
…

## Slide 5: 自動セグメンテーションによるモデリング
公開データセットTopCoWの140症例のうち130症例で学習し、10症例をテストデータとした
マニュアルでのセグメンテーション領域と、自動化セグメンテーションモデルによる予測領域を比較し、DICEスコア平均〜92.6%を実現
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
結果1/4
 | Total | BA | R-PCA | L-PCA | R-ICA | R-MCA | L-ICA | L-MCA | R-Pcom | L-Pcom | Acom | R-ACA | L-ACA
Dice Score (Mean) | 0.926 | 0.880 | 0.871 | 0.873 | 0.940 | 0.763 | 0.933 | 0.811 | 0.733 | 0.872 | 0.673 | 0.764 | 0.766
Tab.1 自動セグメンテーション深層学習モデルがTopCoWテストデータにおけるDice Score（N=10）
Fig.5 脳動脈血管（CoW）セグメンテーション
Deep neural network
カラーはラベルを表す
Isensee, Fabian, et al. "nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation." Nature methods 18.2 (2021): 203-211.

## Slide 6: パラメータ化モデリングデータ
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
結果2/4
Arterial centerlines were extracted from MRA images with an isotropic resolution of 0.62 mm. Following extraction, the centerlines were represented using a 5th-degree spline-fitting procedure. Compared with the raw extractions, this representation introduced a mean reconstruction error of approximately 0.99 mm (SD = 0.317 mm).
Case 80L
自動セグメンテーションにより求められたラベル付き予測領域（ボクセル）
ターゲット血管
ボクセル細線化により
抽出した血管スケルトン
Spline-fitting
血管中心線（Kobayashi et al.,）
Surface spline-fitting
血管表面
中心線ベースの
血管形状分析
三次元血流解析
MRA画像
ラベル付き血管中心線（5th Spline Fitting処理）
血管表面格子（Centerline-based smoothing処理）
患者情報など
ラベル付き血管領域ボクセル
MRA画像
Fig.5 モデリングデータ構造
CoWトポロジー
連結性分析
Kobayashi, Masaharu, et al. "A penalized spline fitting method to optimize geometric parameters of arterial centerlines extracted from medical images." Computerized Medical Imaging and Graphics 84 (2020): 101746.

## Slide 7: 幾何学的特徴による内頸動脈サイホン形状分類
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
結果3/4
Fig.8 提案手法で分類したBraVaデータにおける各タイプの代表例
Fig.6 サイホン中心線における幾何学的特徴CRB1、CRB2とNormal Angleの定義
Carotid Siphon
Type | Count | % | Reference(Zhang) %
U shape | 58 | 75.32 | 55
V shape | 10 | 11.69 | 28.33
C shape | 4 | 5.19 | 16.67
S shape | 5 | 7.79 | 0
Fig.7 CRB1,CRB2, NormalAngleによる分類の流れ
Tab.2 BraVaデータにおける分類結果と参考値（Referenceは他データセット使用）
遠心端曲率ピーク
近心端曲率ピーク
公開データベースBraVaの77例内頸動脈中心線を使用
幾何学的特徴から解剖学的分類（Zhangら, Linら）を推定
データの分布は先行研究の参考値と似た傾向（U>V>C）が得られた（Tab.2）
Zhang, Chi, et al. "Geometric classification of the carotid siphon: association between geometry and stenoses." Surgical and radiologic anatomy 35.5 (2013): 385-394.
資料提供：Feng Jianqingさん
内頸動脈（ICA）
中大脳動脈（MCA）

## Slide 8: 内頚動脈中心線の主成分分析
内頸動脈サイホン部中心線の3次元座標の主成分分析
PC3まで累積寄与率>90%、PC7で>99%
➡︎平均長さ25mmのサイホン部バリエーションは3〜8成分で表せる
2～4ボクセル内の再構成誤差
用いられたMRA解像度は0.62mmに対して、PC3まで用いてサイホン部中心線を再構成する場合のMSE=2.31～mm、PC8まで用いると1.08～mm
低次主成分と解剖学的タイプ（U/V/C/S）との相関関係
PC1ーPC2平面においてV/Cタイプのクラスタが見られた
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12
結果4/4
 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8
VE | 0.62 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
ΣVE | 0.62 | 0.81 | 0.9 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99
Tab.3 寄与率と累積寄与率
Fig.9 PC１～PC3の調整によるサイホン形状の変化
近心端
遠心端
Fig.10 UVCSタイプとPC1-PC2平面上のクラスタリング

## Slide 9: まとめ
大規模MRAデータを処理するための脳動脈形状の統計的解析パイプラインの開発
深層学習モデルによるCoW血管領域自動セグメンテーション
構造的モデリングデータ：ラベル付きボクセル・中心線・表面格子
幾何学的特徴を用いた解剖学的特徴推定：局所湾曲を用いた頸動脈サイホン部形状分類
主成分分析を用いた内頸動脈中心線の表現・再構成
今後の展開について
一般規模データで開発されたパイプラインを大規模データセットに使用する際の検証手法
統計的形状解析手法の中心線からの拡張
2025.12.06 バイオフロンティア講演会 1E12

## Slide 10: Acknowledgement
This research was supported by AMED under Grant Number JP23tm0524003 and JSPS KAKENHI under Grant Number JP22H00190

## Slide 11: Reconstructing PCs

## Slide 12: 内頸動脈サイホン部
C2 Petrous Segment
C3 Lacerum Segment
C4 Cavernous Segment
C5 Clinoid Segment
C6 Ophthalmic Segment
C7 Comunicating Segment
[Bouthillier 1996]
頸動脈管(骨のトンネル)
海綿静脈洞(静脈洞)
subarachnoid space
蜘蛛膜下腔

## Slide 13
1. 血流解析
2. GWAS/ゲノム解析
3. 疫学統計
Cerebral Vascular Network
Multi-arterial structure
ICA/main arteries
各研究の使うメタ言語を翻訳し合う
形状表現フレームワーク
屈曲度
半径
偏り
中心線
長さ
円形度
回転
変化率
横断面
面積
狭窄
動脈瘤
加齢変化
表面
Collapse
数量
分岐
角度
閉鎖性
Topology
連結性
対称性
分岐パターン
Research Question: それぞれのパートの必要な”表現の解像度”をどう満たすのか？